Разработала Зейналова Тамара Исмаиловна,

учитель технологии МОУ СОШ №50 г. Твери

Тема урока: «Изготовление столового гарнитура, состоящего из стола и трех табуреток»

Цель урока: «Показать знания, умения, производительность труда по изготовлению высококачественной мебели»

Задачи:

- Обучающая – формирование у обучающихся умения правильно, качественно и в указанный срок самостоятельно выполнять технологический процесс изготовления и сборки мебельных изделий. Применять безопасные методы труда.

- Воспитательная – Для качественного и самостоятельного  выполнения задания нужно быть внимательными, организованными, соблюдать дисциплину труда . Бережно относится к инструменту и оборудованию. Экономно использовать материал. Работать дружно, слажено одной командой. Творчески подойти к заданию, проявить самостоятельность.

- Развивающая – Содействовать развитию мышления, памяти, наблюдательности.  Анализировать и обсуждать  выполненную работу, говоря технически  грамотным языком опираясь на полученные знания.

- Материально  – техническая база:

Столярный верстак, шаблоны, измерительный инструмент, чертилки, сверлильная машина ИЭ – 1202А, электролобзиковая пила, ДСП.

Ход урока:

- Вводный инструктаж:

- Организационный  момент

построение группы, отчет бригадиров о готовности бригад к прохождению производственного обучения

- Охрана труда при работе в столярной мастерской

Прежде чем приступить к обсуждению этапов выполнения задания

мы должны с вами вспомнить охрану труда и технику безопасности. Так как, охрана труда несет полную ответственность за безопасную жизнедеятельность на производстве. И поэтому, мы должны, четко и грамотно соблюдать охрану труда и технику безопасности на протяжении всей своей производственной деятельности.

Первая бригада напомнит нам Охрану труда перед началом работ в мастерской.

Ответ 1 бригады:

- Внимательно выслушать объяснения мастера, ответы товарищей.

- Изучить новые материалы.

- Подобрать необходимые для работы материалы, инструменты, заготовки, приспособления.

- Расположить техническую документацию, инструменты, приспособления и материалы следующим образом:

Документацию закреплять на специальном щитке – подставке;

То, что берется левой рукой – располагать слева, то что берется правой рукой – располагать справа;

То, что берется чаще  - располагать  ближе, то что берется реже – располагать дальше.

- Гвозди, шурупы, винты и другие мелкие, и сыпучие материалы должны находится в специальных ящиках, располагающихся в местах, исключающих возможность их опрокидывания.

- Убедиться, что на верстаке и в рабочей зоне нет ничего лишнего, отвлекающего внимание и мешающего работе.

Вторая бригада напомнит нам во время работ, охрану труда в столярной мастерской.

Ответ 2 бригады:

- На верстаке должны находиться только те инструменты и приспособления, которыми пользуются для выполнения текущей операции, все остальные следует уложить в инструментальный шкаф или в специальный планшет.

- Использовав тот или иной инструмент или приспособление, укладывать в отведенные для них места.

- Обработанные материалы, заготовки, детали укладывать в отведенные для них места, не допуская загромождения верстака и рабочей зоны.

- Соблюдать принятый темп и режим работы, делая перерывы для отдыха в установленное время.

- Постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

Третья бригада напомнит нам охрану труда по окончанию работ в мастерской.

Ответ третьей бригады:

- Очистить инструменты от стружек, пыли и убрать в инструментальный шкаф или в специальный планшет.

- Обработанные детали и заготовки уложить в отведенное для них место.

- Учебно-техническую документацию правильно сложить и сдать мастеру.

- Очистить верстак и рабочую зону от опилок, стружек и других отходов, сдать место дежурным  по мастерской.

- Дежурным сдать чистую  мастерскую мастеру производственного обучения.

Приступаем к обсуждению этапов выполнения изготовления изделия – актуализация опорных знаний:

1 – Организация рабочего места

2 - Изделие будет изготавливаться  из материала – Д.С.П.,

3 - Электрифицированный и ручной инструмент.

4 – Технологический процесс изготовления и сборки изделия.

Первая бригада нам расскажет про материал, который будем использовать и организацию рабочего места.

Вторая бригада поможет нам вспомнить про электрифицированный инструмент, который будет применяться при изготовлении изделия, включая технику безопасности при работе с электрофицированым инструментом.

Третья бригада поможет вспомнить этапы выполнения и сборки изделия.

Ответ 1 бригады - Материал из которого будет изготавливаться изделие:

ДСП это древесностружечные плиты – один из наиболее перспективных новых конструктивно-отделочных материалов для мебельной промышленности и строительства по сравнению с пиломатериалом и другими листовыми материалами. По показателям прочности и жесткости ДСП приближается к древесине хвойных пород. В производстве мебели применяют плиты толщенной 16-19мм. Их облицовывают лущеным или строганным шпоном или текстурной бумагой. Плиты должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и выпускаться в виде законченной продукции в отношении размеров и отделки.

Организация рабочего места – Подготовить необходимые инструменты и приспособления, убедиться в их исправности. Подготовить материалы, проверить соответствие их качества и уложить их в отведенное для этого место.  Внимательно осмотреть верстак, проверить его устойчивость и правильность положения крышки на подверстачье. Отрегулировать высоту верстака под свой рост. Изучить чертеж, инструкционно-технологическую карту и технические требования, предъявляемые к предстоящей работе (изделию). Убедится, что на верстаке и в рабочей зоне нет ничего лишнего, отвлекающего внимания и мешающего работе. Постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

Ответ 2 бригады – Электрифицированный инструмент. Техника безопасности при работе с электрическими переносными инструментами.

Электрическая дрель предназначена для сверления отверстий в заготовках.     Сверло вращается с помощью электромотора, что позволяет просверлить отверстия намного легче и быстрее, чем вручную. Органы управления дрелью расположены на ее рукоятке – кнопка, включающая и выключающая дрель, переключатель скоростей.

Техника безопасности при работе электрической дрелью:

- Вынимайте вилку силового шнура из электрической розетки перед тем, как сменить сверло.

- Никогда не оставляйте ключ в патроне.

- Всегда фиксируйте заготовку в тисках.

- Следите за тем, чтобы силовой шнур не попал под вращающееся сверло.

- Держите дрель за рукоятку и кожух мотора. Не перекрывайте при этом вентиляционные отверстия.

- Держите руки и одежду дальше от сверла.

Лобзиковая возвратно-поступательная пила предназначена для выпиливания изогнутых пропилов. Лобзиковою пилу можно использовать при изготовлении корпусных шкафов и мебели. Пила очень проста по конструкции. Она состоит из рукоятки, мотора, коробки передач, режущего полотна и подставки. На внутренней стороне рукоятки имеется выключатель. Коробка передач превращает вращательное движение мотора в движения полотна пилы вверх и вниз. Подставка установлена у основания пилы и позволяет перемещать ее по заготовке.

Техника безопасности при работе с лобзиковой пилой

- Вынимайте вилку силового шнура из розетки, когда меняете полотно пилы.

- Всегда фиксируйте заготовку в тисках.

- Следите за тем, чтобы силовой шнур не попал под полотно включенной пилы.

- Держите руки не ближе чем в 10 см. от полотна пилы.

- Никогда не нагибайтесь над заготовкой.

Ответ 3 бригады – этапы выполнения и сборки изделия.

Очень удобна и проста в изготовлении  складная мебель (стол, табуретка). В разобранном виде эта просто несколько щитов, которые удобно переносить, перевозить и не требуют много места при хранении. Стол состоит из четырех сборных элементов, двух опорных щитов одного соединительно щита и крышки столешницы. Материал многослойная фанера или древесно-стружечная плита. Соединение опорных щитов осуществляется за счет вставки их в выполненные прорези, ширина которых равна толщине опорных щитов, а длина составляет половину высоты щита. Для большей устойчивости вырезают также середину низа опорных щитов. Чтобы столешница не сдвигалась снизу к ней крепят четыре фиксатора (деревянные квадратные или треугольные бобышки) вплотную к опорным щитам. Кромки облицовывают кромочным пластикам. После подготовки всех деталей собирают изделие на нагелях и клею.

На предыдущем уроке производственного обучения был предложен примерный эскиз – стола обеденного и дан размер столешницы 700мм. окружность или радиус 350мм. На основании этого эскиза вы должны были, самостоятельно   сконструировать мебельное изделие и изготовить шаблоны для изготовления столового гарнитура.

Бригады организуют рабочее место и приступают к выполнению задания.

Обучающие называют допущенные ими ошибки и пути их устранения и предупреждения. Совместно с ребятами  анализируем итоги  урока,  ребята делают соответствующие выводы. На основе анализа успехов и недостатков показываю, чему они научились, на сколько, продвинулись в овладении профессией: «Мастер столярного и мебельного производства»

Домашнее задание:

На основе имеющихся знаний и умений по выполнению столярно-мебельных операций придумать эскиз изделия, которое может быть использовано в интерьере кухни, столовой, спальни.